| Вырубная пила |
| --- |
| ASU-450 Германия |  |  |
| Вырубная пила AS-U 450 GRAULE Предназначена для выпиливания фрагментов в алюминиевом профиле для изготовления различных фасадных конструкций. Имеет равномерную гидропневматическую подачу режущих инструментов. Пневматические прижимы заготовок. Возможность выпиливать элементы под произвольным углом. Диск расположенный вертикально наклоняется от 90° до 45° в две стороны вручную с помощью зубчатой передачи. Горизонтальный направляющий угольник может занимать фиксированное положение от 90° до 25° со всеми промежуточными углами. Горизонтально расположенный диск наклоняется также в две стороны. Положение рабочей поверхности регулируется по высоте. | Технические данные: Вертикальный диск - Ø 450 x 40 x 4,2 мм Горизонтальный диск - Ø 400 x 40 x 3,8 мм 2 мотора с электромех. тормозами по 3 кВт 400 В Скорость вращения дисков – 2800 об/мин Сжатый воздух – рабочее давление 6 бар Потребление сжатого воздуха — 14 л на цикл Размеры вырезаемого фрагмента — 153 x 128 x 250 (высота, глубина, ширина) Вес — 540 кг Система смазки для алюминия Дополнительная комплектация: Пильный диск 400х3,8х40 мм Пильный диск 450х4,2х40 мм Пневмосистема: осушитель, манометр, масл. фильтр Регулятор давления с манометром |