| Фрезерование торцов импоста |
| --- |
| LOLA Италия |  |  |
| Станок для фрезеровки импостов LOLA Предназначен для работы над алюминиевыми и ПВХ профилями, подача режущего инструмента ручная, угол фрезеровки 45°-90°-45°. Конструкция выполнена с соблюдением всех требований по безопасности Предлагаемая комплектация: Сменный держатель фрез Фрезы полностью закрыты кожухом Барабанный 6-позиционный ограничитель глубины фрезеровки Горизонтальный пневматический прижим Вертикальный пневматический прижим Пневматическая смазка Воздушный пистолет Сборная станина 550 x 400 x 540, вес 15 кг Набор сервисных ключей | Технические характеристики: Мотор - 1,2 кВт, трехфазный Диаметр шпинделя блока фрез - 32 мм Горизонтальный ход фрез - 340 мм Рабочее давление - 7 бар Скорость вращения фрез - 2800 об/мин Диаметр фрез - 32/140 мм Габаритные размеры - 670 х 420 х 660 мм Вес - 48 кг |