| Сборка углов алюминиевых конструкций |
| --- |
| SCRIBA Италия |  | Запрос |
| Станок для сборки углов алюминиевых конструкций SCRIBA Настраивается на любой тип профиля. Максимальное усилие сдавливания 3500 кг Предлагаемая комплектация: Поддерживающие направляющие (рис.1) Ножная педаль (рис.1) Один вертикальный прижим Один упор для профиля Набор ключей | Технические данные: Выход лезвий мин 12 мм Макс. высота ножей 100 мм Горизонтальный ход упора 120 мм Настройка ножей в поперечном направлении 40 мм Рабочее давление – 7-10 бар Габаритные размеры (мм) - 650 x 1000 x 1350 Размеры упаковки (мм) 800 x 1200 x 1500 Вес, кг – 310 Габаритные размеры 1070х1250х1170 мм |